Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора -главный инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Филиппова Т.А.

«____»  _________________  2012г

Техническое задание

на выполнение  работ по бестраншейной прокладке стальной гильзы Ду=820мм методом ГНБ через автомобильную дорогу в районе проспекта Ленина 79, в рамках реконструкции объекта: «Водовод низкого давления Ду=500мм вдоль объездной дороги», участок протяженностью 1,2км».

|  | Перечень основных данных и требований | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для технического задания | Договор подряда № ____ от _________ 2012 г. |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Сроки начала и окончания работ | Начало работ: ________________ Окончание работ: ________________ |
| 4 | Заказчик | МУП «Ухтаводоканал» |
| 5 | Местоположение объекта | г. Ухта, в районе проспекта Ленина 79. |
| 6 | Подрядчик |  |
| 7 | Основные требования к выполнению работ | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ. Глубину заложения футляра выполнить в строгом соответствии с профилем и выходом концов футляра на проектные отметки. Концы футляра вывести за пределы полосы отвода автомобильных дорог на расстояние не менее 2м. |
| Перечень работ для выполнения |
| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения (ГНБ) диаметр стальных труб 820х8мм | м | 28 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) |

Согласовано:

Начальник  ПТО  МУП «Ухтаводоканал» _______________ (Душина О.В.)

Начальник ОТН МУП «Ухтаводоканал» _______________(Симаков А.М.))

Согласовано:

Подрядчик                  ___________________                  (_________________)